## Slide 1: INTRODUÇÃO: MICROCONTROLADORES

## Slide 2: MICROCONTROLADOR X MICROPROCESSADOR
Baixa capacidade de processamento
Freq. Operação em MHz
Custo de R$ 7,00 a 30,00
Aplicações mais dedicadas
  Alta capacidade de processamento
  Freq. Operação em GHz
  Custo de R$ 200,00
  Aplicações mais genéricas

## Slide 3: O QUE É UM MICROCONTROLADOR?
Componente integrado que contém em um único dispositivo todos os circuitos necessários para realizar um sistema digital completo e programável.
COMPONENTES INTERNOS DO MICROCONTROLADOR
CONVERSOR AD
RAM
MEMÓRIA DE PROGRAMA
MEMÓRIA DE DADOS
OSCILADO INTERNO
TEMPORIZADORES
COMUNICAÇÃO SERIAL
PORTAS DE I/O
CPU

## Slide 4: TERMOS UTILIZADOS
TERMO | SIGNIFICADO
Dados | Informação utilizada no µC para gerar uma ação, sendo utilizada e armazenada na forma digital
Entrada de dados | Interface utilizado para enviar dados para o µC, podendo ser botões, teclado, sensores.
Saída de dados | Ação resultante do µC após executar as operações programadas, podendo ser acionamento de leds, coolers, displays, relés.
Memória | Local onde são armazenadas as informações que serão processadas. Ex. memória RAM
Endereço de memória | Posição na memória onde a informação está/será guardada
CPU | Local do µC que toma as decisões baseadas nos dados e no programa armazenado na memória.
Instrução | Ordem dada à CPU para executar uma ação em função ou não dos dados: ligar uma saída se a entrada receber um sinal, limpar a memória, etc.
Programa | Conjunto de instruções ordenadas que descrevem uma tarefa a ser realizada pelo µC.
Barramento | É a via pelo qual os dados são transmitidos.
Largura de barramento | A quantidade de vias para a transmissão das informações.

## Slide 5
BARRAMENTO
Condutores elétricos por onde trafegam dados internos da CPU.
BARRAMENTO DE CONTROLE
Usado para habilitar, desabilitar e controlar os fluxos de informações.
BARRAMENTO DE DADOS
Transitam dados e instruções a serem executadas.
BARRAMENTO DE ENDEREÇOS
Usado para indicar para onde os dados e as instruções devem ser enviados ou retirados.

## Slide 6: APLICAÇÕES
Industriais
Microondas,
Automóveis
Controles de ambientes
Instrumentação
Robótica
Coleta de dados: Umidade, temperatura, etc.

## Slide 7: APLICAÇÕES

## Slide 8: VON NEUMANN X HARVARD
Memória de Programa
CPU
Memória de Dados
Instruções e dados armazenados na mesma memória
Instruções e dados são armazenados em memórias diferentes
HAVARD (Ex.: Microchip PIC18F)
VON NEUMANN (Ex.: Intel 8051)
Memória de Programa e Dados
CPU
8 bits
8 bits
16 bits

## Slide 9
Mais recente que a arquitetura Von-Neumann;
Surgiu pela necessidade do µC trabalhar mais rápido;
Acessa a memória de dados separadamente da memória de programa;
Quando uma instrução está sendo executada, a próxima instrução está sendo lida;
Número reduzido de instrução RISC (Reduced Instruction Set Computer); e
Utilizada em DSP em aplicações de áudio, vídeo.
Principais Características da Arquitetura Havard:

## Slide 10: DIAGRAMA EM BLOCO DE UM MICROCONTROLADOR

## Slide 11: PIC 16F877

## Slide 12: RECURSOS DO PIC 16F877
33 portas configuráveis (entradas/saídas)
15 interrupções
Memória de programa de 8 K word
Memória E2PROM (não volátil) 256 bytes
Memória RAM com 368 bytes
3 timers (2x8 bits e 1x16 bits)
Comunicações seriais:
8 Conversor analógico/digital de 10 bits
2 comparadores analógicos
2 módulos CCP: Capture, compare e PWM

## Slide 13: PARTES DE UM MICROCONTROLADOR
REGISTRADOR
Circuito eletrônico que memoriza (armazena) o estado de um byte, no qual será realizada a leitura/escrita nesse registrador.

## Slide 14: REGISTRADOR DE FUNÇÃO ESPECIAL – SFR- Special function register
Circuitos eletrônicos que controlam outros blocos menores, sendo responsáveis pelo funcionamento do microcontrolador (A/D, TRISA, TRISB etc.).

## Slide 15
PORTAS DE ENTRADA/SAÍDA (I/O)
Conexão física entre a CPU e o mundo exterior, podendo ser acessado para leitura ou escrita de um valor nesses pinos.
Valor 0 – 0 volts
Valor 1 – 5 volts

## Slide 16: MEMÓRIA
Circuito eletrônico utilizado para armazenar dados. Onde cada endereço de memória corresponde a uma posição. Podendo ser lido ou escrito os dados nessas posições.

## Slide 17: INDICA A SOLICITAÇÃO DE UMA INTERRUPÇÃO
INTERRUPÇÃO
Quando uma interrupção (estímulo interno ou externo) é gerado, o
CPU executar a sub-rotina
gerenciador de interrupção faz a
de
interrupção e retorna ao programa principal.
Ex: botão de emergência, conversão AD completa.
HABILITAR UMA INTERRUPÇÃO

## Slide 18
CPU- UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO
Monitora e controla todos os processos dentro do microcontrolador.
Decodificador de instrução- Reconhece as instruções de programa e faz funcionar os outros circuitos
ULA- Unidade lógica e Aritmética responsável pelas operações lógicas e aritméticas.
ACUMULADOR- É um registrador SFR responsável pela operação da ULA. Armazena todos os dados que são usados para executar uma operação, além dos resultados.

## Slide 19
OSCILADOR
Normalmente é utilizado um cristal de quartzo, para ter uma oscilação estabilizada. Sendo que os pulsos gerados pelo oscilador, possibilitam a operação síncrona de todos os circuitos do microcontrolador.
As instruções não são executadas na mesma frequência do oscilador, mas, algumas vezes mais lento, já que cada instrução é executada em vários passos.

## Slide 20: TEMPORIZADOR E CONTADORES
Para medir o tempo entre dois eventos, basta contar os pulsos enviados pelo oscilador.
Clock_int = Clock_ext/4 Tempo_clock_interno = 1/Clock_int